规划建筑设计方案招标文件

盐城市亭湖区跃进河东、纬六路南地块

招   标   人：江苏德惠建设集团有限公司

日        期：2013年12月23日

# 目     录

# 第一篇    投标人须知

# 投标人须知前附表

# A.总 则

# B.招标文件

# C.投标文件的编制

# D.投标文件的递交

# E.开标与评标

# F.设计方案成果的使用

# G.付诸实施的设计方案

# 第二篇	设计任务书

# 一、项目名称

# 二、用地概况

# 三、设计依据

# 四、总体控制性指标

# 五、定位及面积配比

# 六、具体设计要求

# 七、设计控制要点

# 八、提交成果要求

# 九、设计时间安排

# 第三篇	投标文件格式

# 附件1:   法定代表人资格证明

# 附件2:   法定代表人授权委托书

# 附件3：  商务、技术偏离表

# 附件4： 项目分项投资估算表

# 附件5： 服务承诺书

# 附件6： 设计顾问服务计划书

# 附件7： 投标人基本情况表

# 附件8： 投标人今年完成与该项目类似工程设计情况表

# 附件9： 项目首席建筑师基本情况表

# 附件10：投标人近年来主要工程设计获奖证书、奖状等

# 附件11：设计作品类型说明

# 附件12：投标保证金

# 附近13：规划设计费投标报价表

# 合同主要格式

# 第一篇    投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：盐城市亭湖区跃进河东、纬六路南地块 项目地址: 盐城市亭湖区纬六路南、纬五路北、跃进河东、丰收河西。 招标内容：总体规划及建筑方案设计，详见第二篇设计任务书。 设计周期：总周期 3 个月（其中项目总体规划设计方案在收到招标文件后20日内完成第一稿） 设计质量：符合国家和地方相关规范、规程，满足业主要求，确保顺利通过各部门审批。 |
| 2 | 招标人名称：江苏德惠建设集团有限公司 |
| 3 | 投标人资格：独立法人、具有建筑设计 甲级 级资质的设计单位。 |
| 4 | 投标保证金：贰万元整（人民币） 户名：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司 开户银行：中国银行阜宁新区支行 账号：4949-6044-6424 注：汇款单上需注明投标人名称、招标文件名称； 投标人在开标截止之日七日前将投标保证金递交到招标人或汇到招标人账户。 |
| 5 | 商务文件：正本1份、副本3份； 规划设计方案文件：文本文件的正本1份、副本7份、图册文件6份不分正副、A1展板1套、演示光盘1张（PPT格式播放正常）。 |
| 6 | 投标有效期：开标之日起60天 |
| 7 | 领取招标文件时间： 2013 年 12 月 24 至 28 日(工作日) 7:30-11:30, 14:00-18:00时（北京时间）或到江苏德惠集团网站自行下载。 |
| 8 | 现场踏勘及答疑会：不组织集中现场踏勘及答疑会，投标单位可自行前往现场踏勘，如需招标人一同前往，可提前一天与招标人的联系人联系。 |
| 9 | 投标答疑方式：请于 2013 年 12 月 30 日 16:00 时前以书面方式传真、发邮件至招标人。与项目相关的问题，招标人将尽快解答，并以书面形式通知各投标人。 |
| 10 | 投标文件递交截止时间： 2014 年 1 月 20 日14:30 时（北京时间） 递交地点：盐城市阜宁县上海路与苏州路交接处德惠尚书房接待中心二楼会议室。 |
| 11 | 开标时间： 2014 年 1 月 20日14:30 时（北京时间） 开标地点： 盐城市阜宁县上海路与苏州路交接处德惠尚书房接待中心二楼会议室。 |
| 12 | 方案介绍采用PPT格式现场汇报（每家20分钟）。讲解顺序按提交投标文件的先后顺序的倒序进行。 |
| 13 | 招标人：江苏德惠建设集团有限公司 地址： 盐城市阜宁县上海路与苏州路交接处德惠尚书房接待中心二楼会议室。 联系人：徐以柱 联系电话：13914656543 传真：0515-89792868 邮箱：1282460575@qq.com |

## A.   总 则

### 1、招标说明

#### 项目名称：盐城市亭湖区跃进河东、纬六路南地块（以下简称“本项目” ）

#### 招标内容：规划建筑设计方案（以下简称“设计招标” ）

#### 招标人：江苏德惠建设集团有限公司

#### 招标目的：通过本次招标确定本项目总体规划建筑设计方案

### 2、本项目概况

本项目概况详见招标文件第2篇《设计任务书》。

### 3、投标人合格资格

3.1必须在中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格，具备建筑工程设计甲级资质。

3.2项目负责人必须具备国家一级注册建筑师资格、高级技术职称；

3.3本项目不接受联合体投标。

### 4、投标的费用及设计补偿

4.1有关投标活动的全部费用，由投标人承担，招标人对此项费用不负任何责任。

4.2招标人给予经济补偿费的规定如下：

经评标小组评审，推选中标候选方案2-3名（视有效投标人个数确定），中标方案不再支付方案补偿费。未中标的推荐方案符合招标文件要求补偿费为5万元。

### 以上补偿金为含税价格(指由投标人支付税金，开具发票)。

### 5、现场考察和答疑会

5.1投标人按须知附表中规定执行。

5.2投标人应对现场及其周围环境进行现场考察，以便获得有关编制投标文件和签订合同所必须的一切资料。

5.3投标人及其随员或代表不得因此项考察而损害招标人或第三人的合法权益，非因招标人的原因造成的投标人及其随员或代表的合法权益的损害，招标人不承担责任。

5.4在投标期内，投标人如额外要求组织现场考察和技术交底、答疑会，须得到招标人的许可。

5.5答疑目的是，澄清并解答投标人在查阅招标文件和现场考察中，可能提出的任何方面的问题。

5.6投标人请于 2013  年 12 月 30 日上午16:00时前，将需要澄清的问题以书面方式传真(邮件）至招标人。

5.7招标人将对投标人以书面形式提出的问题做出澄清和解答， 招标人将正式将其书面答复答疑文件发给所有已领取招标文件的投标人。投标人在收到书面答复后，应立即以邮件、电传或传真等书面方式向招标人确认收到。

## B.   招标文件

### 6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下述各部分和按第7条规定发出答疑文件，以及其他正式有效函件。

| 篇 次 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 第1篇 | 《投标人须知》 | 含投标人须知附表、投标商务文件要求、评标及定标标准及方法说明、设计合同授予及投标补偿费用说明 |
| 第2篇 | 《设计任务书》 | 投标技术文件要求 |
| 第3篇 | 《投标文件格式》 |  |

6.2投标人应仔细查阅招标文件。如果投标文件与招标文件的要求不符合，则投标人应自行承担风险。

6.3投标人应检查招标文件的页数（流水编号）是否齐全，所有提到的附件是否包括在内。

6.4本招标文件所使用的时间均为北京时间。

6.5招标人提供的招标文件的合法语言为中文汉语。

### 7、招标文件的澄清

7.1要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标须知附表规定的时间，以传真（邮件加盖公章）或电子邮件形式，通知招标人。招标人答复的书面答复文本以按时序编号的答疑纪要的方式在投标截止日15天以前，以传真（邮件加盖公章）或电子邮件形式，通知所有投标人。

7.2投标人应在收到答疑文件后24小时内以电传、邮件或传真的方式告知招标人，确认收到。

8、招标文件的修改

8.1修改文件将在投标截止日15天以前，以传真或电子邮件形式，通知已购招标文件的投标人或发布到江苏德惠建设集团网站上面由投标人自行下载，各次答疑文件应按时序编号，且该答疑文件对双方具有约束力，投标人应在收到答疑文件后24小时内以电报、电传或传真告知招标人，确认收到。

8.2为使投标人有合理的时间将答疑文件的内容在编写投标文件时予以考虑，招标人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若此情形发生招标人将以书面文件通知各投标人。

## C.  投标文件的编制

### 9、投标文件的语言

投标文件以及投标人与招标人就本次招标的来往信函以中文书写，如果投标人使用了其它语言，必须同时向招标人提供中文译本，并以中文译本为准，但使用其本国文字的原始证明材料除外。

### 10、投标文件的构成

10.1投标人编制的投标文件应包括总体规划设计方案文件、商务文件、电子文件三大部分，项目总体规划设计方案文件（展示图板除外）和商务文件分别装订成册，并分别包括下列各项内容：

（1）项目总体设计方案文件的内容见第2篇《设计任务书》；包括三个部分：文本文件、图形文件、典型建筑展示图板。

（2）商务文件，包括：

（a）投标函、投标函附表；

（b）法定代表人资格证明书、法人代表授权书；

（c）投标保证金交付证明；

（d）商务、技术条款偏离表；

（e）项目分项投资估算表(重点)；

（f）服务承诺；

（g）设计顾问服务计划书；

（h）投标人基本情况表；

（i）投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表；

（j）项目首席建筑师基本情况表；

（k）技术建议书；

（l）投标文件涉及的设计作品类型为法人作品的说明；

（m）其他资料。

上述各项内容都应使用招标文件第3篇《投标文件格式》中提供的商务文件格式。

（3）电子文件包括：

（a）项目总体规划设计方案的文本、图形文件以及商务文件的电子版各一份；

10.2投标人可就本项目递交多个建筑设计方案，其中一个注明主推设计方案，另外的为备选方案（加注编号），备选方案仅提供规划总平面图及主要剖面和效果图，并注明“备选方案（编号*）”字样。

### 11、投标有效期

11.1投标文件从本须知第17条规定的递交投标文件截止日起60天内保持有效。

11.2特殊情况下，招标人可以在投标文件有效期内向投标人提出延长有效期的要求。招标人的要求和投标人的答复需用信函或电报、电传、传真形式等。投标人可以拒绝招标人的要求，不会因此失去投标保证金。同意延期的投标人不必也不准修改投标文件，但应相应地延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第12条关于投标保证金的返还与不返还的规定仍然适用。

### 12、投标担保

12.1作为投标行为的组成部分，投标人必须支付金额为贰万元人民币的投标保证金。

户名：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司。 开户银行：中国银行阜宁新区支行

账号：4949-6044-6424

(注：汇款单上需注明投标人名称、项目名称)

金额:投标人在开标截止之日七日前将投标保证金递交到招标人或汇到招标人账户。

12.2投标保证金以现金、转帐、电汇方式支付,退还至基本账户，不以现金方式退还。

12.3对于未按要求交纳投标保证金的投标人，招标人可视为不符合性投标而予以拒绝。

12.4投标人如有下列情况之一者，招标人将不返还其投标保证金：

（1）在投标有效期内撤回投标文件；

（2）投标人递交的投标文件明显违反招标文件的要求；

（3）在设计方案中标的情况下，未按照规定对项目总体规划设计、设计方案进行修改；

（4）在中标后拒绝与招标人签订设计合同；

12.5在不出现第12.4款任何一种情况的前提下，在招标人与中标投标人签订设计合同5个工作日后，未中标的投标保证金将开始返还投标人，不计利息。

### 13、投标文件的格式和签署

13.1投标人应按本须知第10.1款的规定，准备投标文件，其中商务文件正本1份、副本5份、电子版1套；设计方案文件中：文本文件的正本1份、副本7份、图册文件6份不分正副、展板1套、演示光盘1张。正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2项目总体规划设计方案文件正本内容应满足第2篇《设计任务书》要求的所有内容：其中

（1）项目总体规划设计方案说明、设计图纸均不限尺寸，效果图要求见第二篇《设计任务书》；

（2）电子文件中的文本文件必须使用Office格式，图纸文件应使用jpg文件格式；

13.3项目总体规划设计方案文件副本应包括第2篇《设计任务书》要求的内容，均缩放成A3幅面（页面长×宽尺寸为420mm×297mm，长度方向可以延长），并装订成册。（含13.4条的所有内容）

13.4 图板展示，为便于评标，所有投标人的展板建议采用非反光面料，不加包边，其中，①总平面规划图、鸟瞰图、外观效果图、夜景效果图、立面图、主入口立面、标志性建筑效果图、剖面图、交通分析图、设计方认为有必要交代的主要建筑节点效果图等；②项目规划总体设计建筑方案构思说明；③主要标志性建筑结构方案设计说明；④水、暖、电、消防等说明；⑤经济技术指标和估算分析等，其余展板内容及数量由投标人自定（除特殊说明外其余均为A1规格）。

13.5投标文件的正本和副本的所有文字、图形和图像均须用耐久油墨打印、书写或描绘。

商务文件应按格式要求，由投标人加盖公章，并由投标人法人代表或为本次投标授权的代理人亲笔签署。

13.6整个投标文件应无改动，应无行间插字或删除，除非这些删改是招标人指令的，或者是投标人造成的必须改正的错误，在后一种情况下，凡改正处必须由投标人法人代表或为本次投标授权的代理人（以下可简称“投标文件签字人”)签字。

## D .  投标文件的递交

### 14、投标文件的密封和标记

14.1投标人须将商务文件正本与副本分别密封包装。包装必须使用内外两层封套。未密封的投标文件将不予签收。

14.2商务文件的内层和外层封套上都应：

（1）写明下列名称：

招标人名称：

投标人名称：

（2）标有下列识别字样：

（a）盐城市亭湖区跃进河东纬六路南地块规划建筑设计方案投标文件/商务文件/正本/副本

（b）在2014年 1月20日14：30时前（提交投标文件截止时间）不得开封

14.3如果商务文件外层封套上没有按上述规定封好，招标人不承担将投标文件错放、提前开封、失密的任何责任。由此造成的过早开封的投标文件，招标人将予以废标处理。

14.4设计文件技术标（设计成果文件）共分为四个部分，即文本文件、图形文件、电子光盘文件和展示图板。文本文件、图形文件必须装订成册。封套上写明：

招标人名称：

投标人名称：

（a）盐城市亭湖区跃进河东纬六路南地块规划建筑设计方案招标文件/正本/副本

（b）在2014年 1月20日14：30时前（提交投标文件截止时间）不得开封。

### 15、递交投标文件的截止日

15.1投标人应按招标人须知附表规定的地址和截止日将投标文件送达招标人签收。

15.2招标人可以根据本须知规定：发出答疑文件，自行决定推迟递交投标文件截止日。但至少在原定截止日5天前将此项通知告知所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务须受新的递交投标文件截止日的限制。

15.3投标文件必须由投标人的法定代表人或其授权代理人直接递交招标人。

15.4投标人递交的所有文件、资料和物品均不予退还。

### 16、迟交的投标文件

招标人按本须知规定的递交投标文件截止日以后收到的投标文件，将原封退回投标人。

### 17、投标文件的更改与撤回

17.1在递交投标文件截止日以前，投标人可以更改或撤回其投标文件，但必须以书面形式通知招标人，并且该通知应经投标文件签字人签署。

17.2在时间紧迫的情况下，投标文件的撤回通知可通过电传或电报发出，但日期不能晚于递交投标文件的截止日。

17.3更改的投标文件应同样按照本须知有关投标文件的规定编写、密封、提交招标人。

17.4递交投标文件截止日后，投标文件不得更改。需做澄清时，应按本须知第26条的规定办理。

17.5从递交投标文件截止日到规定的投标有效期限届满日，如果投标人撤回投标文件，则不予返还投标保证金。

## E.   开标与评标

### 18、开标

依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，开标程序按下述顺序进行：

18.1招标人主持开标会议；

18.2投标人身份核验：招标工作小组核验投标人代表出具的法定代表人授权委托书及有效身份证明的原件（同时递交上述证件的复印件一套）。如上述交验的证件资料不全或不符合规定者，其投标文件按废标处理；

18.3在主管部门代表的监督下，由招标工作小组成员核验投标文件的密封情况；

18.4招标工作小组当众开启在投标截止期前收到的所有有效投标文件的商务文件，顺序安提交投标文件顺序的倒序执行。

18.5开标过程，招标人应指定相关人员作好开标记录、签字，并存档备查。

投标人若有单独存放或在报价表之外另行填写或注明的设计费报价变更声明，则必须在招标工作小组开启第一份投标文件之前向主持人声明。否则，在评标时将一律不予考虑。

18.6在主管部门代表的监督下，按照开标顺序投标人逐一进行单独规划建筑设计方案汇报。

### 19、评标过程的保密

19.1在公布评标结果之前，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料和信息，不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

19.2投标人在此过程中对招标人施加任何影响的行为，将会导致取消对其投标文件的评定。

### 20、评标小组

评标小组由招标人（工程技术、研发、设计、规划）专业人员及相关领导组成。

### 21、符合性的鉴定

21.1尽管在拆封时对投标文件进行了核对，在进一步评标以前，评标小组还将就每份投标文件是否原则上符合招标文件的要求进行鉴定。

投标文件有下列情形之一的，经评标小组评审后按废标处理：

（一）投标文件中的投标函无投标人公章（有效签署）、投标人的法定代表人有效签章及未有相应资格的注册建筑师有效签章的；或者投标人的法定代表人授权委托人没有经有效签章的合法、有效授权委托书原件的；

（二）投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

（三）未按招标文件规定的格式填写，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件的，经评标小组评审未通过的；

（四）违反编制投标文件的相关规定，可能对评标工作产生实质性影响的；

（五）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的；

（六）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（七）未按招标文件的要求提交投标保证金的；

（八）投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的；

（九）在投标过程中有商业贿赂行为的；

（十）其他违反招标文件规定实质性条款要求的。

21.2如果投标文件实质上不符合招标文件的规定，招标人将予以拒绝。事后，也不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分，而再使之符合规定。

21.3有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

（一）所有投标均做废标处理或被否决的；

（二）评标小组界定为不合格标或废标后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标小组决定否决全部投标的；

（三）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

### 22、评标的程序

22.1评标小组将进行有效投标的设计文件的评价和比较（以下简称“设计评标”），推荐2-3名（视有效投标人个数确定）中标候选设计方案，并据此形成评标报告。

22.2中标的设计方案从候选设计方案中选择，招标人根据评委会的评标报告和推荐的中标候选方案，综合考虑投标人的技术力量和业绩实例，从候选方案中确定中标方案和拟进一步合作的投标人。

### 23、设计方案文件的评价原则

23.1评标小组必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

评审标准主要包括以下方面：

（一）对项目总体规划设计方案符合有关技术规范及标准规定的要求进行分析、评价；

（二）对项目总体规划设计方案设计水平、设计质量高低、对招标目标的响应度进行综合评审；

（三）对方案社会效益、经济效益及环境效益的高低进行分析、评价；

（四）对永久售楼中心和永久景观位置的合理性进行分析、评价；

（五）对项目总体方案投资估算的合理性进行分析、评价；

（六）对方案规划及经济技术指标的准确度进行比较、分析；

（七）对保证设计质量、配合工程实施，提供优质服务的措施进行分析、评价；

（八）对招标文件规定废标或被否决的投标文件进行评判。

（九）由招标人组织本地专家对设计方案进行评审占80%权重。本次方案的报价占15%权重。付款条件占5%权重。

23.2本次设计评标采用《排序法》 ，根据整体要求，结合各种功能要求和发展趋势，保证其方案的科学性、合理性、前瞻性、可持续性；按照一次设计、近远结合、分项实施，以保证项目建设的连续性和相对独立性；既能满足使用规模，又要节约用地、地尽其用，充分发挥建设项目的投资效益。评价的内容还包括：

（1）项目总体设计。包括：

（a）规划布局合理

（b）近远期结合

（c）规划设计理念新颖

（d）与社会资源共享理念空间组合创新

（e）考虑分期开发工程的合理衔接

（f）与周边环境、地形、地貌结合

（g）节约用地

（2）建筑造型及其艺术效果。包括：

（a）设计的思想内涵；

（b）建筑造型的艺术效果；

（c）标志性建筑室内空间的视觉效果；

（d）与周围环境的协调性。

（3）综合功能。包括：

（a）总平面布局的合理性[包括主体建筑平面布局（可分层），主要标志性建筑内部人流、物流的交通组织设计等]；

（b）与周边交通环境的合理衔接；

（c）功能设施布局的弹性；

（4）设计文件的编制水平。包括图纸的绘制和表达的深度、效果图和演示光盘的表现力等。

### 24、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人书面澄清，投标人应按要求完成。

## F.   设计方案成果的使用

### 25、设计方案的成果使用

25.1 招标人以支付补偿金的形式获得全部投标成果。

25.2 补偿金的支付金额如下（包括按照招标人规定所做的设计方案后期修改的费用）：中标方案不再支付方案补偿费。未中标的推荐方案符合招标文件要求补偿费为5万元。以上补偿金为税前价格(指由投标人支付税金开具发票)。

25.3在中标通知书发出之日起30日内，招标人和投标中标人将按照招标文件与投标文件订立书面合同。

25.4只要招标人按规定发出通知和支付费用，无论该投标人是否接受评标结果或费用，其递交的所有设计方案著作权应归招标人所有。

## G.  付诸实施的设计方案

### 26、招标人决定修改设计方案的权利

一般情况下，中标设计方案即为实际付诸实施的方案，招标人有权要求中标人修改其规划建筑设计方案的权利。

### 27、实施设计方案的修改

27.1招标人认为应对付诸实施的设计方案进行必要的修改，应将修改意见书面通知中标设计方案的投标人。

27.2中标设计方案的投标人应按照招标人的意见对付诸实施的设计方案进一步修改和完善，直至取得招标人的认可并通过初步设计审批为止。招标人不另追加支付任何费用。

## H、  其   他

### 28、招标文件的确认

只要投标人参与投标并递交投标文件即视为已经理解并毫无保留地同意了本招标文件的所有条文。招标文件、投标文件以及投标人所做出的承诺等都将成为签订合同的依据。

### 29、投标文件的退回

所有投标文件包括随文件同时递交的图纸、展板、光盘等附件均不予退回。招标人有权对方案使用、展览、印刷和出版等权利。

30．法律适用

本次招标和投标活动适用中华人民共和国法律。

### 31．管辖

因设计方案合同或进一步合作合同的效力、成立或与合同履行有关的一切争议，由招标人所在地人民法院裁决。

# 第二篇  设计任务书

规划设计方案任务书

为保证方案设计成果能够切实满足集团关于项目的市场定位要求，实现集团对产品期望、成本控制、项目收益、市场认同等多方面的既定目标，特拟定“盐城市亭湖区跃进河东伟六路南地块方案设计任务书”。作为方案设计过程中的指导文件，“本设计任务书”为《方案设计服务合同》的重要组成部分，请设计单位仔细阅读并充分理解任务书中的相关约定及要求，确保实现设计成果的质量和深度要求，并能达成集团的期望结果。对其中不完善或技术无法实现的内容，设计单位应及时提出，双方可针对具体内容协议修改和补充。本次设计范围为红线内地块的建筑规划方案设计工作。

一、项目名称：盐城市亭湖区跃进河东伟六路南地块

二、用地概况：

1）项目地点：盐城市亭湖区纬六路南、纬五路北、跃进河东、丰收河西。

2）用地面积：158047m²

| 地块性质 | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 1.8 | 小于或等于22 | 大于或等于40 |

3）地形条件：该项目位于盐城市亭湖区南至纬五路、北至纬六路、东至丰收河、西至跃进河，整个地块被次经一路贯穿一分为二，东侧占地85847.4m²西侧占地72199.6m²。项目的西侧是亭湖高级实验中学和医院、东侧、南侧、北侧为待开发区域，该地块内场地平整，市政管网布置于北侧的纬六路上。

注：请设计单位及时组织踏勘现场，掌握第一手资料，加深对项目的了解和认识，我方将予以积极配合。

三、设计依据：

- 国家、江苏省居住区的规划设计及其相关的法律、规范条文；

- 地形红线图文件；

- 《中华人民共和国城市规划法》；

- 国标GB50180-93《城市居住区规划设计规范》；

- 国标GB50096-2011《住宅设计规范》；

- 《江苏省城市规划管理技术规定2011版》；

- 国标《民用建筑设计标准》；

- 国标《高层民用建筑设计防火规范》；

- 盐城市规划局建设规划设计要点。

四、总体控制性指标（作为设计方案时参考）

本项目总用地面积：158047m²；容积率：1.8；建筑密度：小于或等于22%；绿地率：大于或等于40%，人均公共绿地＞0.5m²，建筑限高：符合机场净空控制要求。

住宅、商业及配套总建筑面积：284484.6m²（其中商业14224.23m²，社区800m²，物业1138m²农贸市场面积不少于3000m²，幼儿园面积不少于2600m²），地下汽车库面积70000m²，半地下储藏室面积23800m²，。具体以规划部门审定的指标为准。

五、定位及面积配比：

1）本项目是以保障房和商品房组成，地块被次经一路南北贯穿，一分为二，建议保障房建在东侧，占地85847.4平方米。保障房共有1750套，具体为限价商品房500套（其中130平方米260套、90平方米190套、70平方米50套），经济适用房面积为70-90平方米800套，公共租赁住房450套（其中60平方米350套，75平方米100套）共建筑面积约为147000平方米左右。地块东侧配建幼儿园面积不少于2600平方米，农贸市场面积不少于3000平方米，物业用房1138平方米，社区活动用房800平方米，商业为底商层高不少于5.2米，沿街布置在次经一路和纬六路及纬五路上。容积率控制在1.9-2.0，品质中等。西侧地块占地72199.6平方米，建议建商品房，容积率控制在1.5-1.6。项目定位为：学区房，有一定社会地位，收入中等的高端客户。高品质体现为：利用小区内部景观绿化，营造优质环境；创新的户型（露台和空中院落）；智能安防和节能；营造小区的文化生活。要突出项目的主题，体现项目的独特性、人文性、舒适性、实用性和经济性。

2）充分体现均好性原则，做到户户有景，户户有良好的朝向，住宅均为坐北朝南的建筑布置形式。合理处理建筑物与环境之间的关系；合理处理各种建筑空间的有机组合、过渡；在总体布局时应充分考虑入口空间的展示作用，集中体现项目主题，最大限度地展示项目亮点、卖点；住宅群体布置要避免建筑物之间的相互遮挡，要满足住宅对日照、间距、自然采光、自然通风的要求，考虑楼宇间、两户间的观感舒适度和视觉干扰，充分考虑对小区内部环境及外部环境的利用。建筑高度，从南向北渐高；要充分体现经济性原则，除人防地下室须做全埋式车库外，其余车库可做成地上敞开或半埋式车库。户型设计要求包括：标准户型面积；主卧必须朝南；客厅区与卧室要分隔开，做到动静分离；卫生间干湿分离；有条件的应设置衣帽间和储藏室等；区域环境、交通分析到位；产品（户型面积、景观、建筑风格、社区氛围）符合要求。

西侧商品房户型定位及配比

| 户型 | 面积段 | 户型要求 |
| --- | --- | --- |
| 小户型 | 90m²以下占25% | 90m²以下做两房，两厅一卫，占25%。 |
| 主力户型 | 100m²~120m²占70% | 100m²~110m²做成小三房，两厅一卫，占35%；111~120m²做成三房，两厅二卫，占35%；户内流线顺畅，动静分离，小三房主卧室保证在南向，三房保证两个卧室朝南，客厅保证南北通透。 |
| 最大户型 | 130m²以上占5% | 130m²以上做四房，两厅两卫占5%。 |
| 创新户型 | 90% | 1、可以入户花园的改造，增加室内面积； 2、飘窗板的改造，可以增加室内空间面积； 3、空中露台、院落等设计。 |
| 舒适性户型 | 70% |  |

六、具体设计要求：

- 经济技术指标

技术指标表（参考性数据）

| 内容 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规划总用地 | 158047m² |  |
| 总建筑面积 | 354484.6m² | 参考数据 |
| 地上面积 （284484.6m²） | 住宅 | 261762.6 | 参考数据 |
|  | 商业 | 14224 | 参考数据 |
|  | 社区用房 | 800 | 参考数据 |
|  | 幼儿园 | 2600 |  |
|  | 农贸市场 | 3000 |  |
|  | 物业用房 | 1138 | 参考数据 |
|  | 变电所 | 900 | 参考数据 |
|  | 门卫值班 | 60 | 参考数据 |
|  | 地面主出入口 | 纬五路、次经一路 |
| 地下面积 (70000 m²) | 水泵房（含水池） | 700 | 参考数据 |
|  | 储藏室 | 23800 | 参考数据 |
|  | 地下车库 | 45500 | 参考数据 |
| 容积率 | 1.8 |  |
| 地上可售建筑面积 | 275986.6 |  |
| 绿地率 | 40%以上 |  |
| 建筑高度 | 符合机场净空控制要求 |
| 建筑层数 | 地上 | 7~14层 |  |
|  | 地下 | 1层 |  |
| 建筑密度 | 22%以下 |  |
| 停车位 | 地上 | 490 | 20% |
|  | 地下 | 1630 | 参考数据 |
| 户数 | 2842户左右 |  |

2）总体规划要求

请按照规划设计条件退让红线要求；住宅建筑以小高层为主，以高层为辅。5%的商业沿街布置在纬六路和纬五路及次经一路上，层高不低于5.2米。结合分期开发的要求，综合考虑售楼部和集中景观的展示均需已永久建筑和永久景观在一期建设的范围内综合进行，保证售楼部与集中景观同时对外展示，不再建临时性的售楼部和临时性的景观。建筑风格及景观设计风格沿袭周边的建筑风格和景观风格，外立面力求整洁大气高雅，排水管道、空调主机必须得到隐蔽，和周围建筑相互协调。

交通系统：在纬五路、次经一路上设置小区主出入口，南、东侧为主出入口，北侧为次出入口。区内交通不追求严格意义上的人车分流，但应组团清晰，组团内不能有车道穿越，保证组团内部空间的安全性和私密性；停车位和地下车库的设置应遵循“就近停车，方便回家”的原则；区内车行道宽：6米，商品房区域可放到7米；人行道宽2.0米；单侧设置，宅前道路宽1.5米。保证消防车道及消防登高点的要求，考虑残疾人无障碍设计，住宅与车库之间要建立方便的联系，合理解决配套停车及交通疏散问题，将其对住区的影响降到最小。

建筑布局应错落有致，形成丰富的天际线变化和体量关系，减少由于密度较大带来的拥堵感，争取每套住宅的均好性，充分利用日照条件、内外部景观条件，营造小区和谐的居住氛围。

封闭围墙：方案中要重视小区入口及围墙的设计，要与建筑形成呼应和统一；小区采用封闭式管理，方案在设计上要便于管理、有利安防，对内保证私密性，对外体现小区良好的整体形象；

沿街商业应考虑对外经营的管理，在规划布局和交通组织上应与区内进行划分，小区内部使用的邻里商业等功能性建筑宜放在小区主入口的两侧。

确定小区室内和室外道路正负零，需根据本项目现场标高及周边道路标高合理考虑土方平衡。

- 住宅户型设计要求

a.建筑形式：

户型设计，包括三维空间设计、服务空间、起居空间、居住空间、主卧区、家庭起居厅等；

不同户型不应只是面积上的差异，而应体现出使用要求上的差异，不同户型应有自已的独特设计亮点，以提升不同产品的竞争性，达到销售有卖点的要求，大面积的户型不能只是房间的简单放大，而要设计出更多的附属空间，以增加住宅的功能，提高其使用价值，在户内空间组合方面希望增加趣味亮点；

房间参数要求有主卧、起居厅及其他；

电梯设置要求小高层配置一部电梯630KG ,高层建筑每单元设置两部800KG品牌电梯，其中一部为消防电梯（到地下室），一部为担架电梯不到地下室；

b.入户方式、主力户型、车位比、风格设计原则：

地面门厅入户和地下室入户；

主力户型为三房两厅一卫和三房两厅两卫，面积为100~120平方米；

车位比（盐城市规划局建设规划设计要点中机动车位已调整过，按此机动车位设计）：保障房中限价商品房0.8辆/户，经济房0.4辆/户，公租房0.3辆/户。商品房中144平方米以上1.5辆/户，120平方米至144平方米1.2辆/户，90平方米至120平方米1.1辆/户，90平方米以下1.0辆/户。按照一层地下室设计汽车库，同时考虑地面机动车位。

风格设计原则：本案建筑风格在阜宁德惠尚书房小区的建筑风格的基础上实行进一步的改进和优化，使其更加趋于合理和品质提高；本案景观提炼具有品质的景观绿化，体现江南苏杭园林景观和小桥流水特色，以硬质景观、绿化景观和水景相结合的处理方式；

- 商业设计要求：

a.建筑形式：现代建筑风格；功能要求灵活，便于售后业主的改造分割；车位比每6辆/万平方米，配置在地面；

b.售楼部：利用永久性建筑，位置要有利于展示出小区的整体形象，便于交通识别，易于到达；平面布置参考德惠尚书房售楼部做法，立面风格为现代简约；

- 景观设计要求：

结合项目主题文化进行环境设计；营造与众不同、具有冲击力的个性化产品；把握小区环境重心，对景观进行重点设计，最大限度地展现项目卖点；处理好各种环境空间的有机组合与过渡；注重景观细部设计，在景观节点、社区交通和局部小环境、代表产品细部的方面，充分表现产品的精细度和质量、档次；多层次的立体景观设计；注意分期建设销售特点，考虑施工和后期维护成本，少硬质铺装，多软铺，少大水面及昂贵植物。

- 配套：

A.沿街商业、幼儿园、农贸市场、物业用房、社区用房、配电房、水泵房布置合理；

b.小区供水方式：水表以单元设置在每层的管廊内，其净空尺寸不低于1500mm长*800mm宽，管廊应分层隔断，防止冬季水表冻坏，计量采用远程抄表。二次供水设备必须设计远程监控系统及视频监控系统，远程监控和视频监控系统必须和小区物业共享，便于管理，保证供水安全，二次供水泵房必须单独设计房间，满足设备安装、检修及维护的要求，具有良好的采光通风机排水设施，高层管道井布置尽可能远离电梯井道，布置在楼梯的两侧靠近厨卫间位置，就近进户。变配电房应尽量靠近中心，并考虑进出线方便。

七、设计控制要点：

1）设计单位一定要加强对目标客户的了解并给予足够的重视，方案能否体现出对使用者的细致考虑是评价设计成果的重要标准；

2）立面设计和平面设计是设计中的重点，要按照任务书的要求充分细化设计；保证经济技术指标的严肃性，在未征得我方意见会签不能随意违反指标约定；

3）务必保证各项经济技术指标的准确性和真实性，未经计算不能随意填写数据，尤其要保证建筑面积计算的准确性，除严格按照面积计算规范外，计算中还要充分考虑外墙保温（外墙采取墙体自保温）及饰面厚度、屋顶水箱、电梯机房、地上设备用房、门卫值班、变电所、物业用房等面积的计算，不可出现漏缺项。我方对设计图纸进行面积复核；

4）在设计过程中对一些出现矛盾、混淆不清的情况，要及时提出，对最终成果中不满足设计要求的方面要逐条进行说明，并提出原因和解决办法。

八、提交成果要求：

1）设计说明中应阐述对项目环境、周边现状的分析和理解，提出方案构思和设计特点，对各种图纸进行必要和全面的解释说明；

2）总体规划平面图；

3）日照分析图；

4）局部详图，选择代表性的空间进行深化设计；

5）交通分析图，涵盖人行系统分析、车行流线、地上和地下停车分析、消防车行系统；

6）景观分析图：表现出集中绿地、景观节点、组团内部空间的设计意图；

7）规划结构分析图：用颜色填充的方法逐一说明总体规划中层数和各产品类型分部的情况，结合内外部环境等因素进行汇报说明；

8）住宅的立面图（包含主要沿街立面彩色图、典型单体的立面彩色图）、平面图（包含各户型平面及含家具配置和典型单体的组合平面图）、剖面图（剖面要反映出各层高度和变化情况，要表示出室内外空间之间的竖向关系）；

9）售楼部的平、立、剖面图；

10）商业建筑的平、立、剖面图；

11）小区室外管网、路网的竖向设计及标高的确定（考虑基础土方开挖与回填平衡）；

注：设计图纸须按照A3规格进行装订成册，共8套；效果图（包括小区鸟瞰图、小区入口透视图、组团空间透视图、主要沿街立面彩色渲染图、设计方认为能反映设计思路的相关立面重要部位节点的效果图。效果图分别按A1、A2规格各提供1套）；设计方的设计成果中包括方案设计全部内容（图纸、说明文档、计算、效果图）的电子文件光盘1张。

九、设计时间安排

2014年 1 月 1 日投标单位进行正式规划建筑设计方案设计；

2014年 1 月 20日提交方案进行汇报，投标单位到时须提交规划建筑设计方案成果，并汇报规划建筑设计方案的构思和方案设计的特点。

2014年 2 月 20 日前修改完善全部规划建筑设计方案工作，并盐城市规划局报批本地块规划建筑设计方案。

# 第三篇  投标文件格式

附件1

## 法 定 代 表 人 资 格 证 明

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 的法定代表人。为设计              项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：            年            月            日

## 附件2

## 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：      （签章）      性别：           年龄：

身份证号码：                                     职务：

投标人：                    （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （盖章或盖章）

授权委托日期：            年           月          日

## 附件3：

## 商 务、技 术 条 款 偏 离 表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”

## 附件4：

## 项目分项投资估算表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程量 | 工程量单位 | 造价 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

注：1、设计中涉及到的计价项目应依据国家及本地区发布的最新有关计价标准与规定填写本表。表中位置不够可以另行附页。

2、随上表附投资估算的编制说明。

## 附件5：

## 服务承诺书

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

## 附件6：

## 设计顾问服务计划书

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

## 附件7：

## 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 主要业务范围 |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 等级资质证书 | 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书 | 等级： 证书号： |
| 设计单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人数） 企业组织机构框图附后 技术人员总数： 人 一级注册建筑师： 人 一级注册结构工程师： 人 |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。（境外投标人所在国政府主管部门核发的企业注册登记证明和所在国政府主管部门或者有关行业组织核发的设计许可证明、质量管理体系证书等文件，参照本表提供相应的中文译本）。

## 附件8：

## 投标人近三年来完成与该项目类似工程设计情况表（2011年1月1日至今）

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 （建筑面积/建设长度、宽度/高度） |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、获奖证书、顾客意见反馈表等的复印件）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

3、境外投标人应提供相应资料的中文译本。

## 附件9：

## 项目首席建筑师基本情况表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  | 为申请人服务 时间 |  |
| 执业注册 |  | 职称 |  |
| 在本项目中 担任任务 |  |
| 本 人 主 要 设 计 成 果 | 1 | 工程项目名称及规模 | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
| 本 人 主 要 获 奖 情 况 |  |
| 其它需 补充的情况 |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

首席建筑师：                    （签字或盖章）

日期：            年             月           日

## 附件10：            投标人近年来主要工程设计获奖证书、奖状等

目 录

1、

2、

3、

……

后附上述获奖证书、奖状的扫描件。

## 附件11：                       设计作品类型说明

致：招标人

鉴于（投标人全称）（下称“投标人” ）拟向（招标人全称）（下称“招标人” ）送交关于                   的投标文件，根据招标文件的规定，投标人就投标文件所涉及的作品类型特做如下说明：

1、投标人提交的投标文件所涉及的成果为法人作品，其版权在依法转让给招标人以前完整的，毫无瑕疵的属于投标人，

2、保证在投标文件中对涉及的设计成果一律注明本投标人为作者，否则，招标人有权以该投标文件明显不符合招标文件的要求为由拒绝接受本投标人的投标。

投标人：           （盖章）

法定代表人或其授权代理人：           （签名）

年      月      日

## 附件12：                       投标保证金

（招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金。

投标人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月        日

附投标保证金有效证明资料：

## 附件13：

## 设计费投标报价表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计费总报价 （元人民币） | （大写） |
|  | （小写） |
| 工作内容 | 项目明细 | 取费基数 | 计算过程及依据 | 设计费（万元） |
| 项目总体规划设计 | 总体规划设计 |  |  |  |
| 建筑安装工程 | 建筑方案设计费（含建筑模型） |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |
| 备注 | 投标报价应包含招标文件所要求的可能发生的设计费、顾问费等所有费用，亦包含其他费用。投标人应考虑市场价格和优惠幅度。 |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

注：1、表中多项设计报价均应执行国家规定的取费标准。

2、表中内容可以根据项目实际情况进行增减。

3、室外工程应以规划红线设定的范围进行考虑。

4、表中位置不够可以另行附页。

# 第四篇   合同主要格式

# 参照(GF—2000-0209)

# Text boxes

格式自拟

格式自拟