德惠·尚书房及尚书房东苑阳台壁挂太阳能采购及安装

招

标

文

件

招标单位：江苏德惠建设集团有限公司

日    期：二0一四年二月

总   目   录

招 标 文 件 前 附 表

第一章：投 标 人 须 知

第二章：技术要求

第三章：招 标 书

第四章：投标文件的编写

第五章：开标、评标及定标

第六章：合同授予

招标文件前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 德惠尚书房及东苑二期高层阳台壁挂太阳能采购及安装 |
|  | 招标单位 | 江苏德惠建设集团有限公司 |
|  |  | 联系人：蒋立珍 电话：0515-87380985 |
|  | 招标方式 | 邀请招标 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 招标货物及数量 | 详见设备清单 |
|  | 标段划分 | 东苑7#、8#楼为一个标段；东苑9#、10#、11#为一个标段；尚书房12#、13#、15#、16#为一个标段；18#、19#、20#楼为一个标段 | 承包方式 | 固定总价包干 |
|  | 交货及安装时间要求 | 合同签约后根据甲方约定时间内完成供货和安装 | 质量要求 | 合格，且不得影响本工程总体质量要求 |
| 2 | 投标保证金 | 金额（人民币）：50000元。 于开标前汇入以下账户 户名：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司 账号：494960446424 银行：中国银行阜宁县新区支行 各投标单位在开标前将银行确认的进账单原件或电汇凭证回单原件带至开标现场换取收据。 |
| 3 | 履约保证金 | 30万，合同签订前汇至招标人账户 |
| 4 | 领取招标文件时间 | 2014年 2 月26 日-2014年3 月5 日 |
| 5 | 投标文件分数、有效期 | 投标文件份数：正本一份，副本三份 |
|  |  | 投标有效期为：投标截止日后30日历天 |
| 6 | 投标文件递交及开标 | 递交投标文件截止时间：2014年 3 月20 日下午2：30 开标时间：2014年3月20 日下午2：30 地点：盐城市阜宁县城南新区上海路与苏州路交叉口德惠尚书房接待中心二楼 工程部 |
| 7 | 评标办法 | 合理低价中标 |

注：如本招标文件其他的条款与本表的相关内容有矛盾的以本表的内容为准。

第一章：投标人须知

一、投标说明

1.本招标文件仅适用于江苏德惠建设集团有限公司组织的招标活动。

2.本招标文件的解释权属于江苏德惠建设集团有限公司。

二、合格的投标人

1.具有独立法人资格，生产商注册资金3000万元及以上；如果是代理商投标，代理商注册资金在200万元及以上，除提供制造商的相关资质证书外还应提供制造商专项授权书；

2.提供的产品为国内一流品牌，均有产品质量检测合格报告及3C认证；

3.制造商通过ISO质量管理体系认证。

三、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

四、招标文件的澄清、答疑

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于本招标文件发出起二日内，以书面形式向招标人提出，招标人将予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

五、招标文件的修改：

1.招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2.如有修改，招标人将以书面、传真的形式通知已领取招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

六、报价（编制）要求的说明：

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。

2.投标人对《投标响应报价表》中的全部货物和服务的报价应包括全部设备及材料备品备件、辅材的提供、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、利润、税金、技术服务指导、售后服务与维保等一切费用。同时投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

七、投标保证金

1.投标人应按照前附表要求提交投标保证金。

2.对于未能按投标须知前附表要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

3.未中标的投标人在定标后（公示3天结束）凭投标保证金收据到本单位办理退还手续(无息)。

4.如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

A.投标人在定标前撤回其投标文件；

B.中标人无正当理由放弃中标的；

C.中标人未能在规定期限内签署合同协议的。

5.如投标人之间有串标行为或投标人有欺诈行为，除没收有关方投标保证金外，情节严重的移送有关部门依法处理。

第二章：招标书

一、交货时间：见投标须知前附表。

二、交货地点：德惠·尚书房及尚书房东苑工地现场。

三、招标范围：东苑7#（11+1）共64户，东苑8#（10+1）共60户，东苑9#、10#、11#（18+1）共381户；尚书房12#、13#、15#、16#（18+1）共305户，尚书房18#、19#、20#（32+1）共640户。综上所述尚书房及东苑二期高层所需太阳能总数为1450台。

五、质量要求：

1.本次采购的太阳能集热器质量不得低于GB/T6424-2007规定要求，并具有产品质量检测合格报告。其他材料必须符合国家相关要求。

2.谈判文件中提供的产品性能等指标要求为最低要求，投标单位提供的产品的任一指标均不能低于最低要求。

3.投标供应商施工时需提供相应的施工工艺、方案等报工地甲方现场项目部。

4.产品质量及施工质量均应提供相应质保（质保期不低于3年）。如果产品或施工质量在质保期内发生问题，供应商应在4时内响应到场，免费进行维修，由此产生的风险和费用由供应商承担。

其它未尽事宜，请按图纸要求、国家和行业有关标准和规范执行。

六、报价要求：

1.投标报价应包含招标范围内的全部内容。包含了全部设备及材料备品备件（主机、配套管道、预留洞口等）、辅材的提供(管道保温、电线等）、包装费、运杂费（运抵现场）、材保费、卸货费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、管理费、措施费、利润、税金、技术服务指导、售后服务与维保等一切费用。投标报价精确到元。

2.为了方便评标，投标人应明确主材及辅材的品牌、规格、型号、技术参数和价格等。

3.投标报价中的计价一律采用人民币。若投标总价与单价不一致，以低价为准；大写与小写不一致，以大写为准。

七、服务承诺及其他要求：

1.设备质保期不低于三年 (自工程整体验收合格之日起算)，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜。

2.投标单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在4小时内响应并赶到故障现场进行维护服务（包括维修配件到达服务现场），24小时内解决一般维修故障，质保期满后，提供五年内设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

八、供货周期要求：

合同签订后，供应商根据甲方要求开始备货；根据项目部书面通知进场安装，并在约定时间内安装调试完成；中标供应商必须全过程派技术人员与总包单位进行衔接配合。

第三章：技术要求

一、工程系统技术说明：

本工程主要采用太阳能和辅助能源（电）加热满足用水要求，当太阳能加热系统不能满足需要时，要自动启用辅助能源（电）加热系统。

1、系统组成：使用分体式循环太阳能系统，系统配置平板集热器，水箱，控制器，管道，支架等。采用防冻液作为循环介质。

2、系统技术要求：必须满足住户每日生活热水供应。体现两个最大化、一个最低化即太阳能利用最大化，热水使用最大化，运行成本最低化。

3、在正常天气无电加热情况下，确保提供洗浴热水温度为45℃ ，每户用热水用量≥100L, 满足洗浴的热水要求。

（一）平板集热器

1、平板集热器的设置请结合自己产品和建筑平面确定。平板集热器的安装和布置根据招标人提供的图纸放置。应采用吸热效率较高、抗冲击、安全性、稳定高的平板太阳能集热器阵列，以及对土建预留预埋的要求等。

2、集热板要求：板芯涂层：进口高效率吸热涂层，吸收率：95%士2 ，发射率：4%士2 ，玻璃盖板应用布纹低铁钢化玻璃，保温：35kg/m3玻璃棉。

（二）储热水箱

1、水箱要求为食用级搪瓷，集管、排管均为全紫铜材质并保温，太阳能各系统部件精良选材，均有产品检验合格证，保证100%合格。

（三）控制系统

1、系统形式：太阳能＋电铺助加热系统联合供水，太阳能热水系统实现安全、可靠、高效的全自动无人值守运行，智能化控制功能设计确保最大程度使用太阳能，可实现以下功能：储水箱水温、水位显示与设置；集热器水温显示；温差循环；自动上水；防冻循环；定温管道循环；定时定温辅助能源控制等。

二、产品主要技术参数要求

产品主要技术参数要求表 一

| 项目 | 参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 集热器有效面积 | 不低于1.85㎡ |  |
| 集热器外观要求 |  | 铝合金边框，边框无铆钉，板芯无明显焊接痕迹，美观。 |
| 集热器板芯流道 | 须采用紫铜管 | 出厂检测压力不低于1.2 Mpa |
| 集热器板芯膜层 | 采用进口整板蓝膜/黑膜 | 吸收率a≥92%,发射率E≤4% |
| 集热器玻璃 | 采用布纹超白玻璃 | 透光率大于92%， 玻璃须经钢化处理 |
| 集热器性能 | 瞬时效率截距≥0.85 | 出具国家相关检测机构报告 进口产品提供国外相关检测报告 |
|  | 热损系数al=3.35 W/(m2·k)a2=0.016W/(m2·k2) |  |
| 太阳能集热器支架 |  | 钢构；热镀锌角钢 紧固件全部为热镀锌或不锈钢螺栓螺母 |
| 产品检侧 |  | 出具国家相关检测机构报告 进口产品提供国外相关检测报告 |

产品主要技术参数要求表 二

| 项目 | 参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 水箱容量 |  | 不低于100L |
| 水箱尺寸 |  | 投标人自报 |
| 外壳材质 |  | 外壳采用锌彩板，表面烤漆，防腐耐用。 |
| 保温材质及厚度 |  | 保温层采用聚氨酯整体发泡而成；保温厚度50-80mm。 |
| 内胆材质 |  | 承压水箱，搪瓷内胆 |
| 循环、增水泵 |  | 进口循环泵、压力表、安全阀等以及一些全铜配件打包成为一个整体,美观大方。 |
| 电磁阀 |  | 优质品牌,优质黄铜或不锈钢。 |
| 管路及保温 |  | 紫铜连接管道，40mm厚的聚乙烯保温,做防水老化处理； |
| 控制系统 |  | 远程线控全智能控制器，NEC智能芯片，显示直观,使用方便。 |
| 电气技术说明 |  | 按《低压配电设计规范》的规定,结合本项目的实际情况,对各电器部件、配电线路、安全保护进行合理设计；确保设备的电气安全性能。 |
| 水处理 |  | 为避免太阳能集热管及循环管路结垢,配置经济合理高效的水处理措施。 |

三、 主要设计依据及标准
1、GB/T6424-2007 平板型太阳能集热器
2、GB 50268-97 给排水管道工程施工及验收规范
3、GB 8175-87 设备及管道保温设计导则 
4、GB/18713 2002 太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范

四、质量等级及验收标准：

l、自行并通过相关部门审核设计图纸要求进行施工。及时办理本项目工程的验收手续，能通过政府相关部门的验收及验收的相关费用，升直至最终通过验收。

2、质量不合格或不能一次性通过验收，投标单位应负责赔偿招标人及第三方所造成一切损失。

3、采购的设备在制造、安装和调试时必须达到国家、部（专业〕太阳能设备行业的优良认证标准并符合平板型太阳能集热器》GB/T6424-2007、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/18713 2002、《 建筑物防雷设计规范》GB/50057-94-2000版、《设备及管道保温技术通则》GB4272-92、等相关标准。安装工程质量必须达到合格。

五、图纸、技术资料要求：

l、合同生效七日内，中标人应依据招标人的图纸及技术要求，提交甲方平板式集热太阳能热水设备采购及安装工程相关的水、电、气路管道等预留位置的施工图及太阳能设备平面布置图,如因投标方未在规定时间内提供管道、洞口预留方案或者因投标方提供的方案不正确而引起的后果由投标方承担相关责任。

2、将设备的有关技术资料（如有效样本、安装工艺图、设备、配套件、材料清单、电器原理图、操作手册、维修指南等应提供的所有技术资料）无偿提供给投标人。

3、在设备安装完毕后，必须提供安装竣工图、调试检测报告、维修记录等所有原始资料的原件，必须的技术文件，各一式二份提交给投标人。

第四章：投标文件的编写

一、编写要求：

投标人应认真阅读竞谈文件中所有的内容。按竞谈文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标人不能完全响应招标文件要求，须在投标文件中明示其差异，否则视为投标人完全接受招标文件要求。

二、投标文件组成：

投标人应将以下内容按顺序组成投标文件并装订成册，填写《投标文件目录》，以该目录作为投标文件的首页，并在每页注明页码。（以下资料按顺序装订成册，每项均须加盖单位公章）

注：投标方须按蓝膜、黑膜分别编制招标文件。

A、资格审查文件：

（1）投标书（附件1）；

（2）营业执照、税务登记证复印件；

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件；（附件2）；

（4）制造商资格声明；（附件3）

B、商务、技术部分：

（1）投标响应报价表（附件4）

（2）投标产品详细说明、施工安装方案

（3）商务偏离表（附表5）、技术偏离表（附表6）

（4）重要材料清单一览表（附表7）

（5）备品备件、易损件及专用工具明细表（附表8）

（6) 相关服务承诺及优惠措施等（附表9）；

（7）近一年相关工程业绩。（附表10）

三、投标文件的密封和标记

1.投标单位应将投标文件的正本和副本（正本一份，副本一份）分别密封包装，并在封袋正确标明“正本”或“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.所有包封都应写明招标单位名称和招标材料名称，并在密封处加盖投标单位公章，此公章要与投标文件上的公章相同。

3.投标文件如有修改，修改处应加盖投标单位公章或由委托代理人签字或盖章。

4.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果有其中某些条款不响应时，应在投标书中附偏离表加以详细描述，并作为投标文件的组成部分，未列出的视同完全响应本招标文件。

第五章：开标、评标及定标

一、开标

1.招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议

2.开标会议由招标人自行组织邀请与开标、评标等有关人员参加。

3.投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求密封的。

4.投标文件鉴定和公布

由投标单位代表检查在投标截止时间前收的所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封投标文件，招标人将对开标过程进行记录。

二、评标

1.投标文件的初审：

投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

a.投标文件未按规定要求编制的；

b.未盖投标单位公章或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴或须经法定代表人（或委托代理人）签字处未签字的；

c.无法定代表人出具的授权委托书的；

d.投标保证金未按本招标文件要求到规定账户；

e.投标人向招标人提供虚假资料的；

f.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

g.投标有效期未按招标文件要求的；

2.评标程序：

采用邀请招标方式进行。评审组对通过初审的投标文件进行详细评审，结合本工程实际情况采用综合测评确定中标人。

评标小组根据投标单位的最终报价、所投设备的产地和制造厂（品牌）、部配件、技术参数、交付使用时间、付款响应、售中售后服务、最终报价等进行评审，结合本工程实际情况确定成交单位。

对所有投标单位宣布成交供应商。招标人不公布中标价格，不对落标原因作任何解释，不退还其投标文件。

第六章：合同授予

一、合同签订

1.签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。采购单位保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更指示后7天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。

2.招标人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定中标者。

3.如果中标单位不按规定签订合同，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

4.中标单位应确保产品质量、供货期限，认真履行所做出的各种承诺，满足工程进度要求，凡未做到上述要求，招标单位有权及时更换供应商。

三、付款方式

每批次材料全部到场验收合格后支付该批次材料总价的50%，单项工程安装完成验收合格后再付该单项工程实际完成总价的30%，并返还50%的履约保证金；整体工程竣工验收合格后再付材料总价的15%，并返还剩余履约保证金；5%质保期满后付清。（其余事项可在谈判时协商约定）。

附表1

投   标   书

（招标人）    ：

根据贵方关于                      （招标项目名称 ）       的招标,（委托代理人姓名、身份证号）经正式授权，现代表（投标单位名称、地址）提交投标文件正本一份及副本三份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标响应报价表中投标总价为 （人民币大写）  。

2.我方已详细审查招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我方愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

3.本投标文件有效期为自开标日起30个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为合同的附件。

4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

5.我方愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

6.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定与要求。

7.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9.如果我方中标，我们将在签订合同后，按合同约定的时间交货。并将按招标文件及合同的规定履行责任和义务。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章)：

委托代理人（签字或盖章)：

日  期：        年          月         日

附表2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本  (姓名)  系       (单位全称)          的法定代表人，现授权  (单位、职务、姓名)    作为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加  (招标项目名称) 投标。代理人在开标、评标、谈判及合同签订、合同履约过程中所签署的与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，公司均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字或盖章后生效，于工程履约完毕终止，特此声明。

投标单位(公章) ：

法定代表人(签字或盖章) ：

委托代理人(签字或盖章) ：

身份证号码：

日    期：           年         月         日

附表3

制造商资格声明

1.制造商名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电话/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债

(6)主要负责人姓名

2.(1)关于制造商的投标货物的生产设施及其它情况：

工厂名称地址：

生产的项目：

年生产能力：

职工人数：

(2)本制造商不生产,而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件：

3.本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4.易损件供应商的名称和地址：

部件名称：

供应商：

7.有关开户银行的名称和地址：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

制造商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

签字日期：             年         月         日

传真：

电话：

附表4

投标响应报价表

招标项目名称：                                        招标编号：                                        单  位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币（大写） 圆整，即：RMB ￥ .00 |
| 优惠条件：（可在投标书中另页提供） |
| 供货周期级安装工期:（可在投标书中另页提供） |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：             年         月         日

以上各项货物详细技术性能要求另页描述

附表5

商务偏离表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序 号 | 投标文件要求 | 实际相应偏离描述 |
| --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：             年         月         日

附表6

技术偏离表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序 号 | 投标文件要求 | 实际相应偏离描述 |
| --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：             年         月         日

附表7

重要材料清单一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 生产厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：             年         月         日

附表8

备品备件、易损件及专用工具明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：             年         月         日

附表9

相关服务承诺及优惠措施

| 优惠措施 |  |
| --- | --- |
| 售后服务内容 |  |
| 承诺 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章））：

日     期：             年         月         日

附表10

近一年主要业绩记录

| 序号 | 使用单位 | 设备类型 | 投资造价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章））：

日     期：             年         月         日