秀逸苏杭30#、31#楼外墙保温材料采购

招

标

文

件

连云港绿源置业有限公司

第一章  秀逸苏杭四期高层（30#、31#楼）外墙保温材料采购

招标文件

第一条 投标单位须知

  - 请各投标单位充分了解项目工程情况后进行投标。

  - 投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件的投标文件将被拒绝。

  - 此招标文件及招标答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标单位予以重视。

  - 投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

  - 投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，并在投标时递交应验的法人代表或法人代表委托人的证明书、企业法人营业执照、设计资质证书、质量体系认证证书、质量保证书、合格证、专利认定证书、产品信誉证书、企业产品检验合格证明有效性认可证书、法人代表委托人身份证及身份证复印件等。如证件不符、不全者即取消投标资格，如缺席按中途退标处理。

  - 投标单位一旦中标，投标单位不得以任何藉口提出调整产品投标单价和延缓工期等要求，若提出要求，招标单位不做任何考虑。

  - 投标方须于2015年6月18日前将保温材料样品按时送达招标单位指定地点,否则视为废标。

  - 本次外墙保温材料采购招标单位定标后，将及时通知非中标单位取回各自样品。但中标单位样品必须由招标单位封样保留至本工程项目竣工验收结束后返还。

  - 招标文件中所有技术要求如果与现行国家及行业规范有所违背，应以现行国家及行业规范为准。投标时应及时通知招标单位，否则一切责任归于中标单位。

第二条 工程概况

    - 项目名称：

| 工程名称 | 参数 | 暂定数量（m3） |
| --- | --- | --- |
| EPS不燃（A级）保温板 | 外墙的ＥＰＳ不燃板保温材料的导热系数≤0.043W/（m.K）,燃烧性能等级为A级，表观密度≥60公斤/立方，压缩强度≥0.1MPa，抗拉强度≥0.15Mpa。 | 1200 |
| XPS(B1级）保温板 | 屋面的ｘｐｓ保温板导热系数≤0.0２９W/（m.K），燃烧性能等级≥Ｂ１级，表观密度≥４０公斤/立方，压缩强度≥0,２MPa，抗拉强度≥0.15Mpa。 | 160 |

    - 项目地点：连云港新浦区秀逸苏杭

    - 招标产品：外墙EPS不燃保温板（A级）和屋面XPS B1级保温板

    - 招标产品数量（暂估）：见上表

    - 承包范围：根据甲方要求及时提供材料，满足施工单位的进度要求

    - 首批供货时间：具体以通知时间为准

    - 付款方式：待与总包单位签订采购合同时，商定。

第三条 投标有效期

3.1投标有效期系指从截止投标之日起至授予合同为止60天。在此期限内，所有的投标书均保持有效。

第四条 投标报价

4.1  投标单位在提交标书前，对各项目工程的有关设计、技术说明、质量要求等情况已详细了解清楚，并应充分考虑可能发生的一切费用。投标单位应充分考虑运输故障、气候影响、分批生产、为保证保温材料分批供应进度及产品质量所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期。

4.2  本报价包括外墙保温材料的所有应用材料加工制作、产品运输、卸货、堆放至招标单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

  - 采购总价按实结算。

第五条 投标书组成

5.1  资质材料、授权委托书等

5.2  投标报价表

5.3  投标单位的其他承诺及说明。

投标单位毫无例外地使用本招标文件所提供的投标书格式及投标报价表等。

第六条 评标、定标

  - 本次招标采用的评标方法为综合评定法。经综合评定得分最高者为中标单位。

  - 招标方保留修改产品型号等权利。

  - 投标方一旦中标，不得提出与标书相抵触的任何要求。

  - 本招标文件的各项条款是后续合同的重要组成部分，如无异议，即视为生效。

  - 招标书解释权在招标方。

第七条 废标条件

有下列情况之一者为无效投标书：

  - 投标书不符合、不响应招标文件的要求；

  - 收到的招标文件有明显的串标现象。

第八条 截标、发标日期

8.1  截标日期：2015年6月 18日16：00 时

8.2  定标后由招标单位另行通知中标单位合同签订日期。

第九条 投标保证金

9.1  投标单位在正式接收招标单位招标文件网上发布之时起48小时内，须向招标单位交纳投标保证金人民币20000元，由招标单位财务管理部开具临时收据。如投标单位未按时交纳投标保证金人民币20000元，招标单位将取消其竟标资格。

开户名：连云港绿源置业有限公司

开户行：农业银行苍梧支行

开户银行帐号：10440301040017048。

9.2  参加投标而未中标单位，应退回所领取的相关招标文件补充资料，招标单位退还投标保证金人民币20000元。中标单位投标保证金转为履约保证金。

9.3  投标单位在交纳投标保证金后提出退标的，作中途退标处理。

9.4  投标单位在收到中标通知书，未签署合同前提出退标，作中途退标处理。

9.5  凡中途退标者，投标保证金不予退还。

第十条 投标文件份数和签署

10.1 投标单位投标文件正本1份、副本1份，装订成册并密封送达，封口加贴封条并加盖单位公章。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本加盖正本章，副本加盖副本章。

第十一条 其他

11.1  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。但不应提出更改投标报价、投标的实质性内容。

第二章

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：在本书上签字的                       (公司名称)的            (法人代表姓名、职务)以法人代表的身份代表投标单位任命在本书上签字的               (被授权入姓名、职务)为投标单位的合法代理人，以本公司名义参加连云港绿源置业有限公司外墙保温材料采购的招标活动。代理人在应标投标、合同谈判、合同签约、合同履行过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

签字如下，以资证明。

投标单位：（签章）

法人代表：（签字、盖章）

代理人：（签字、盖章）

日期：      年  月  日

第三章 投标报价表

连云港绿源置业有限公司：

我单位响应贵单位招标文件的要求，现就外墙保温材料供货单价及暂估总价报价如下：

| 名称 | 单价（元/m3） |
| --- | --- |
| EPS不燃（A级）保温板 |  |
| XPS(B1级）保温板 |  |